## Slide 1: DISPOSITIVOS DE INTERCONEXIÓN DE REDES
PROFESORA: NELWI BÁEZ

## Slide 2
Los dispositivos de Interconexión de redes sirven para superar las limitaciones físicas de los elementos básicos de una red, extendiendo las topologías de esta.
Algunas de las ventajas que plantea la interconexión de redes de datos, son:
Compartición de recursos dispersos.
Coordinación de tareas de diversos grupos de
trabajo.
Reducción de costos, al utilizar recursos de otras redes.
Aumento de la cobertura geográfica

## Slide 3: Los tipos de dispositivos de Interconexión de redes se pueden dividir en categorías:
1.- REPETIDORES
2.- BRIDGES
3.- ROUTERS
4.- GATEWAYS
5.- Switch
6.-Brouter
7.- CONCENTRADOR O HUB

## Slide 4: REPETIDOR:
Es un dispositivo sencillo utilizado para regenerar una señal entre 2nodos de una red.
Funciona en el nivel físico del Modelo OSI, es decir solo actúa en la información binaria que viaja en la línea de transmisión y que no puede interpretar los paquetes de información.

## Slide 6: BRIDGES:
Un puente es un dispositivo hardware para conectar 2 redes que funcionan con el mismo protocolo.
Funciona en el nivel 2 del Modelo OSI, esto significa que puede filtrar tramas para permitir el paso solo de aquellas direcciones de destino que correspondan con un equipo ubicado del otro lado del puente.
Los Bridge actúan a nivel físico y de enlace de datos del modelo OSI en Capa 2.

## Slide 8: ROUTER:
Dispositivo para la interconexión de redes que opera en la capa 3 del Modelo OSI. Interconecta segmentos de red o redes enteras. Hace pasar paquetes de datos entre redes tomando como base la información de la capa de red.

## Slide 10: GATEWAYS:
Pasarela o puerta de enlace. Es un dispositivo que permite interconectar redes con protocolos y arquitecturas diferentes a todos los niveles de comunicación.
Su propósito es traducir la información del protocolo utilizado en una red al protocolo usado en la red de destino.

## Slide 12: SWITCH
Es un puente. Cuando hablamos de un Switch lo haremos refiriéndonos a uno de nivel 2, es decir, perteneciente a la capa Enlace de Datos.
Normalmente un switch de este tipo no tiene ningún tipo de gestión, es decir, no se puede acceder a él.
Sólo algunos switch tienen algún tipo de gestión pero suele ser algo muy simple.
El SWITCH conoce los ordenadores que tiene conectados a cada uno de sus puertos (enchufes)

## Slide 14: Brouters:
Como sugiere el nombre, un bruoter (bridge/router) es un conector que ayuda a transferir la información entre redes y que combina simultáneamente las funciones de bridge y router, y que elige “la mejor solución de los dos”.
Los Brouters trabajan como router con los protocolos encaminables y como bridge con los que no lo son. Tratan estas funciones independientemente y proporcionan soporte de hardware para ambo

## Slide 18: FIREWALL
Un firewall o cortafuegos es un dispositivo de hardware o un software que nos permite gestionar y filtrar la totalidad de trafico entrante y saliente que hay entre 2 redes u ordenadores de una misma red.
Si el tráfico entrante o saliente cumple con una serie de Reglas que nosotros podemos especificar, entonces el tráfico podrá acceder o salir de nuestra red u ordenador sin restricción alguna. En caso de no cumplir las reglas el tráfico entrante o saliente será bloqueado.

## Slide 19
Así por lo tanto queda claro que es altamente recomendable que todo el mundo utilice un firewall por los siguientes motivos:
Preservar nuestra seguridad y privacidad.
Para proteger nuestra red doméstica o empresarial.
Para tener a salvo la información almacenada en nuestra red, servidores u ordenadores.
Para evitar intrusiones de usuarios usuarios no deseados en nuestra red y ordenador. Los usuarios no deseados tanto pueden ser hackers como usuarios pertenecientes a nuestra misma red.
Para evitar posibles ataques de denegación de servicio.

## Slide 20: TIPOS DE FIREWALL EXISTENTES
Como hemos visto en la definición existen 2 tipos de firewall. Existen dispositivos de hardware firewall como por ejemplo un firewall cisco o Routers que disponen de esta función.
Los dispositivos de hardware son una solución excelente en el caso de tengamos que proteger una red empresarial ya que el dispositivo protegerá a la totalidad de equipos de la red y además podremos realizar la totalidad de la configuración en un solo punto que será el mismo firewall

## Slide 21
Los firewall por software son los más comunes y los que acostumbran a usar los usuarios domésticos en sus casas.
El firewall por software se instala directamente en los ordenadores o servidores que queremos proteger y solo protegen el ordenador o servidor en el que lo hemos instalado. Las funcionalidades que acostumbran a proporcionar los firewall por software son más limitadas que las anteriores, y además una vez instalado el software estará consumiendo recursos de nuestro ordenador.

## Slide 22: ¿Qué es un Firewall y cuál es su función?

## Slide 23: PROXY
Un proxy es un programa o dispositivo que realiza una tarea de acceso a Internet en lugar de otro ordenador.
Un proxy es un punto intermedio entre un ordenador conectado a Internet y el servidor que está accediendo. Cuando navegamos a través de un proxy, nosotros en realidad no estamos accediendo directamente al servidor, sino que realizamos una solicitud sobre el proxy y es éste quien se conecta con el servidor que queremos acceder y nos devuelve el resultado de la solicitud
La palabra proxy significa intermediario en inglés

## Slide 24
Ejm: Una hipotética máquina A solicita un recurso a una C, lo hará mediante una petición a B (proxy); C entonces no sabrá que la petición procedió originalmente de A.

## Slide 25: PRÁCTICA: CONFIGURAR ROUTER.
Simulador: http://www.tp-link.com/resources/simulator/TL-R741ND_v1&v2/index.htm
Video:: http://www.youtube.com/watch?v=WcqLgsYjF5M